## Slide 1: Matalalämpöasfaltti
Jussi Tuominen

## Slide 2: Matalalämpöasfaltti (WMA), yleistä
Asfalttinormien 2023 mukaan sekoituslämpötilat vähintään 25 oC alhaisempia kuin bitumilaaduittain esitetyt enimmäislämpötilat
  Yleisesti kirjallisuudessa puhutaan 20-40 oC alhaisemmista sekoituslämpötiloista
Valmistustekniikat
  Bitumin vaahdotukseen perustuva sekoitusmenetelmä
  Lisäaineet, vaikuttavat usein myös päällysteen toiminnallisiin ominaisuuksiin
    Orgaaniset, yleensä lisäävät päällysteen jäykkyyttä
    Kemialliset, saattavat laskea päällysteen jäykkyyttä
Myöhempi uudelleenkäyttö varmistettava lisäaineiden kanssa
  Huomioitava tekniset ja työterveysnäkökulmat kuumamassojen lämpötiloissa
Vaahdotus yleisin tekniikka Pohjoismaissa ja siitä eniten kokemuksia

## Slide 3: Matalalämpöasfalttien ominaisuuksista
Soveltuvuus: AA, AB, ABS, ABK, ABT ja SMA
  Rajoitteet: polymeerimodifioidut bitumit (KB), VA-massat ja tietyt lisäaineet esim. gilsoniitti
Ei rajoita asfalttirouheen käyttöä
Tyhjätila sama ellei parempi kuin vastaavissa kuumamassoissa
Sideaine kovenee valmistuksen yhteydessä vähemmän
  Päällyste on elastisempaa
    Vähäisempi vaurioherkkyys > pidempi elinkaari
  Elastisuudesta johtuen urautuminen on hieman suurempaa elinkaaren alkuvaiheessa
    Voidaan vaikuttaa sideaineen valinnalla ja jossain määrin massan suunnittelulla

## Slide 4: Kohteiden valintaan liittyviä näkökulmia
Hieman suurempi urautumisnopeus on hyvä tiedostaa
  Vilkkaat ja raskasta liikennettä sisältävät kohteet, joissa ajonopeus alhainen
Kohteen koko tulisi olla riittävän suuri
Sisältääkö paljon käsityötä
Esimerkkejä soveltuvista kohteista
  Kunnat: pää- kokooja- ja asuntokadut, pyörätiet
  ELY: ei kaikkein vilkkaimmin ja raskaimmin liikennöidyt väylät

## Slide 5: Hyödyt
Työmaaympäristö savuton ja lähes hajuton
  Kaupunkiolosuhteissa pienemmät hiukkaspäästöt
Nopeampi liikenteelle ottaminen
Sideaineen vanheneminen vähäisempää
  Noin 60 % elinkaaren aikaisesta vanhenemisesta tapahtuu massan sekoituksessa
Pienemmät CO2-päästöt
  AB 16 RC 0 HMA vs. AB 16 RC 0 WMA
    Kokonaisvaikutus ~ 7 – 8 % (vaiheet A1-A5)
  Myös muut päästöt pienentyvät samassa suhteessa
  Muita vaihtoehtoja: kierrätysmateriaalien käyttö, sähkön alkuperä, raaka-aineiden kosteus, aseman polttoaine

## Slide 6: CO2-päästöt asfaltoinnissa, AB 16 RC 0 HMA
Chart: 
| A1: Raaka-aineiden valmistus | A2: Raaka-aineiden kuljetus | A3: Asfaltin valmistus | A4: Asfaltin kuljetus työmaalle | A5: Asfaltin levitys
 | 0.34266 | 0.026651 | 0.60918 | 0.0026413 | 0.01887

## Slide 7: Laatuvaatimukset ja laadun varmistaminen
Asfalttimassalle ja –päällysteelle Asfalttinormien mukaiset vaatimukset
Lämpötilarajan asettaminen Asfalttinormien 2023 mukaisesti
  Kirjauksessa huomioitu eri tilanteet laadukkaan päällysteen saavuttamiseksi
  Liian alhainen lämpötilaraja saattaa esim. rajoittaa asfalttirouheen käyttöä
Tartukkeiden käyttö
Levitystyön ohjeistaminen matalalämpöasfalttiin
Päällystysajankohta

## Slide 8: Kiitos