## Slide 1: Päällystekurssi 2023, asfalttirouhe Henri Väisänen, Koulutus, 15.3.2023

## Slide 2: Mistä asfalttirouhe tulee?
Purettava asfaltti (pala/jyrsin) Purettava asfaltti (pala/jyrsin) Purettava asfaltti (pala/jyrsin)
Läjitys palakasaan tai jyrsinrouhekasaan
Murskaus 0/16
Materiaali tutkitaan
Varastokasat Kiviainesten suunnittelu Massan valmistus
Reseptien suunnittelu

## Slide 3: Asfalttirouhe
Asfalttiasemalla käytössä oleva asfalttirouhe valmistetaan yleensä murskaamalla kuten kiviaineksetkin
Rouheen alkuperästä riippumatta on valmistettu raaka-aine tutkittava ja aseman reseptit suunniteltava
Bitumiluokka usein 20/30 tai 35/50
Murskatut palarouheet
  Rakeisuus hieno AB
  Bitumipitoisuus n. 4 %
  Sisältävät useita massatyyppejä
Murskatut jyrsinrouheet
  Rakeisuus on joko hieno AB tai karkea AB riippuen vanhasta päällysteestä
  Bitumipitoisuus yleensä 5 – 6 %
  Sisältävät usein maksimissaan kahta eri massatyyppiä
  Jyrsittyä asfalttia ei aina lajitella erikseen vaan ne saattavat päätyä myös palakasaan

## Slide 4: Murskatun rouheen rakeisuus
Chart: 
| 6.3E-2 | 6.4000000000000001E-2 | 0.125 | 0.126 | 0.25 | 0.251 | 0.5 | 0.501 | 1 | 2 | 4 | 5.6 | 5.601 | 8 | 8.0009999999999994 | 11.2 | 11.200999999999999 | 16 | 16.001000000000001 | 22.4 | 22.401 | 31.5 | 31.501000000000001 | 45 | 45.000999999999998 | 63 | 63.000999999999998
Seulojen apuviivat | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
KP | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Palarouhe 0/16
SMA jyrsinrouhe 0/16

## Slide 5: Rouheen tutkiminen
Bitumipitoisuus
Rakeisuus
Sideaineen ominaisuudet
  Yleensä tunkeuma tai pehmenemispiste
Nastarengaskulutuskestävyys
  Tutkitaan tarpeen mukaan
Kosteuspitoisuus
Epäpuhtaus
  Mm. Sitomattomien kiviainekset

## Slide 6: Rouheen vaikutuksia
Vaikutus
  Hienontaa rakeisuutta
  Hienoainespitoisuus
  Koventaa sideainetta
  Lisää yhden muuttujan massan valmistusprosessiin
    Bitumipitoisuus
  Kosteuden hallinta
Vaikutusten korjaaminen
  Murskeet valmistetaan karkeammiksi
  Kiviaineksen pölyn poistaminen murskauksessa tai asemalla
  Lisäsideaineen valitseminen
  Rouheen varastokasojen rakentaminen mahdollisimman homogeenisiksi
  Rouhekasojen suojaaminen

## Slide 7: Massan suunnittelu
Massan suunnittelussa rouhe otetaan huomioon yhtenä raaka-aineena kuten kiviaineksetkin
Massan koostumus suunnitellaan tilavuussuhteiden kautta siten, että massa on tiivistettävissä tavoiteltuun tyhjätilaan
  Kokemusperäisesti tai laboratoriotestein
  Ei poikkea rouheettomien massojen suunnittelusta
Toiminnalliset vaatimukset asetetaan samalla tavalla riippumatta siitä käytetäänkö rouhetta

## Slide 8: Kiviaines ja asfalttirouhe
 | KaM0/16 (11 kpl) |  | RC0/16 (8 kpl) |  | JRC0/16 (8 kpl) | 
 | KA | KH | KA | KH | KA | KH
Bit-% | - | - | 4,1 | 0,29 | 5,8 | 0,25
0,063 | 3,5 | 0,95 | 8,3 | 0,38 | 12,3 | 0,74
0,125 | 7 | 0,9 | 12 | 0,53 | 16 | 1,07
0,25 | 12 | 1,6 | 17 | 1,07 | 19 | 1,60
0,5 | 17 | 2,2 | 23 | 1,28 | 22 | 1,83
1 | 21 | 2,9 | 30 | 2,00 | 26 | 2,19
2 | 28 | 3,6 | 39 | 2,97 | 32 | 2,70
4 | 38 | 4,1 | 51 | 3,78 | 41 | 3,24
5,6 | 47 | 4,4 | 59 | 4,31 | 48 | 3,69
8 | 60 | 4,3 | 69 | 4,63 | 60 | 4,13
11,2 | 77 | 3,3 | 82 | 4,60 | 80 | 3,78
16 | 97 | 1,2 | 95 | 1,77 | 99 | 0,89
 | KaM0/16 (10 kpl) |  | RC0/16 (13 kpl) |  | JRC0/16 (9 kpl) | 
 | KA | KH | KA | KH | KA | KH
Bit-% | - | - | 4,2 | 0,43 | 5,6 | 0,54
0,063 | 3,2 | 0,22 | 8,6 | 0,69 | 12,9 | 0,95
0,125 | 5 | 0,42 | 13 | 1,18 | 17 | 1,50
0,25 | 8 | 0,86 | 18 | 1,66 | 22 | 2,52
0,5 | 12 | 1,35 | 25 | 2,36 | 26 | 2,79
1 | 19 | 1,94 | 33 | 3,17 | 29 | 3,04
2 | 28 | 2,81 | 42 | 4,27 | 34 | 3,42
4 | 40 | 3,59 | 53 | 4,73 | 41 | 3,83
5,6 | 50 | 4,08 | 61 | 4,75 | 48 | 4,39
8 | 60 | 4,24 | 71 | 4,73 | 59 | 4,79
11,2 | 75 | 3,64 | 83 | 3,89 | 77 | 3,84
16 | 94 | 1,21 | 97 | 1,79 | 97 | 2,07

## Slide 9: Massan bitumiluokan laskeminen
Massan optimisideainepitoisuus määritetään tilavuussuhteiden perusteella
Lasketaan rouheen ja uuden sideaineen osuudet
  RC-% ja RC:n bit.-%
Valitaan lisäbitumin luokka tavoitellun massan bitumiluokan mukaan
Suuntaa antava lisäbitumin valintaperuste
Lisäbitumi valitaan kun rouhe ja tavoiteltu bitumiluokka tunnetaan

## Slide 10: Rouheen bitumin ominaisuuksien vuosittainen vaihtelu
Vuosi | RC:n Bitumi-% | RC:n Tunkeuma | Massan tunkeuma
2016 | 4,3 | 26 | 88
2017 | 4,8 | 24 | 78
2018 | 4,3 | 26 | 88
2019 | 4,9 | 22 | 73
2020 | 4,7 | 25 | 81
2021 | 4,5 | 23 | 81
2022 | 4,7 | 19 | 72
Taulukkoon on koottu yhden asemapaikan rouheen vuosittaiset keskiarvotulokset
Tunkeumalaskelman perusteet
  Kokonaisbitumi-%: 5,5
  RC-%: 50
  Lisäbitumi: 182 * 0,1 mm
Asfalttimassan bitumiluokka jokaisella laskelmalla 70/100

## Slide 11: RC-massan ominaisuuksia
RC-massojen tiivistettävyys on usein parempi
  Rouheen kiviainesrakeet hyvä muotoisia
    Litteysluku yleensä n. 10
  ABT-massat
Bitumiluokan muuttaminen
  Bitumiluokan muuttaminen esim. 35/50 tai 50/70 luokkaan
    Deformaatiokestävyys
  Ei vaadi asemalle erillistä bitumierää
Massan rakeisuus (kulumis- ja deformaatiokestävyys)
  Rouheen rakeisuuden huomioon ottaminen
    Materiaalisuunnittelu
  Hienoaineksen määrä

## Slide 12: Yhteenveto
Yhteiskuntavastuu
  Ympäristö, turvallisuus ja talous
Mitä tarkoittaa tekemisessä?
Materiaalien suunnittelu
  Uusiomateriaali (päästötavoitteet, talous)
    Yksi tehokkaimmista keinoista hiilijalanjäljen pienentämiseen
  Rouheen rakeisuuden huomioon ottaminen
    Kiviaineksen rakeisuusvaatimukset
  Käytännössä kaikki asfaltin perusraaka-aineet ovat aina jossain määrin heterogeenisia, millä on myös vaikutuksensa lopputuotteeseen
    Varastokasojen rakentaminen ja käyttö
    Lisäbitumille asetettavat vaatimukset oikeat?
      Saatavuus?

## Slide 13: Kiitos!