## Slide 1: Täsmällisempää tietoa päällystetyn tien epätasaisuuksista RIDE-tunnuslukujen avulla
Juho Meriläinen / Destia Oy, Infraomaisuuden hallinta
Päällystekurssi 14.3.2023

## Slide 2: Sisältö
Taustat
Mikä on RIDE-malli ja miten se on kehittynyt
Viimeisin kehitystyö
RIDE-tunnuslukujen hyödyntäminen

## Slide 3: Taustaa:
Tien pituussuuntainen epätasaisuus on ollut jo 1980 lopusta lähtien yksi tien kuntoa kuvaavista kuvaavista kuntomuuttujista
  IRI (International roughness index) ollut osana Väyläviraston 5-portaista kuntoluokitusta. Kunto_lk = min (ura_lk, vaur_lk, tas_lk). Luokka 5 = erittäin hyvä, 4 = hyvä, 3 = tyydyttävä, 2=huono, 1 = erittäin huono
  Perustuu 60-luvun lopussa kehitettyyn neljännesautomalliin (Quarter car model).
  Esitetään yleensä 100m keskiarvona.
Mikä mättää perinteisessä IRI-tunnusluvussa? Tyypillisiä mielipiteitä ovat:
  Ei kuvaa tarpeeksi hyvin varsinkin ajoneuvon kuljettajaan kohdistuvaa ajomukavuutta.
  Keskiarvoistaa liikaa tien epätasaisuutta  ei löydä kunnolla lyhyen intervallin (10m) epätasaisuuksia.
  Kahden eri tien, joilla on sama IRI-arvo, ajokokemukset voivat olla aivan aivan erilaiset.
  Ei kuvaa mistä epätasaisuus johtuu (pystyliike/nyökkiminen/sivuheilahtelu)
  Kuvaa vain yhdestä pituusprofiilista laskettua auton korin ja jousituksen välistä pystysuoraa liikettä pituusyksikköä kohden (mm/m).
  Jousitusparametrit 60-luvulta eivätkä vastaa enää nykyaikaisia autoja.
  Ei ota huomioon tien nopeusrajoitusta.
MIKÄ NEUVOKSI??

## Slide 4: Ratkaisun tarjoaa RIDE-mallilla lasketut tunnusluvut:
Perustuu ns. 7 vapausasteen ajoneuvodynaamiseen malliin.
Data saadaan PTM-mittauksesta
Huomioi
  Molempien ajourien pituusprofiilit
  Nopeusrajoituksen
  Oma malli henkilö-/kuorma-auto
  Kaikki liikesuunnat
    Liike, mm
    Liikkeen nopeus, m/s
    Liikkeen kiihtyvyys m/s2
    Keskiarvot, -hajonnat ja maksimit
  Tien geometrian vaikutuksen

## Slide 5: Lisää taustaa:
Mallia kehitelty jo 2012 lähtien. Mallin isä Pertti Virtala, Destia Oy.
Toimitettu vuodesta 2017? lähtien ensin Tierekisteriin ja nykyään Velho-järjestelmään.
  10m arvot siirretään Väyläviraston YHA-järjestelmään, jossa se jalostetaan 100m arvoiksi, kuntoluokitellaan ja voidaan ottaa ennusteissa huomioon.
Mallia validoitu
  Ajopaneeli v. 2016
    Kuorma-auton parametrit mitoittaviksi
    Paras epämukavuutta selittävä muttuuja = Pysty-, sivuheilahdus ja nyökkimiskiihtyvyyksien hajonnan kombinaation (resultanttimuuttuja) RMS-arvo (RMS_yhd)
  Maastokäynnit 2018-2019.
    RMS_yhd:n huonokuntoisuuden raja-arvojen haarukointi 10m arvoille  >2,25
    Todettiin löytävän paikalliset epätasaisuudet erittäin hyvin
Ajopaneelireitti

## Slide 6: Viimeisin kehitystyö 2022:
YHA-järjestelmässä:
  RMS_yhd –muuttujan 100m kuntoluokittelu (1-5) lähtien 10m datasta = RIDE_lk
  Implementointi YHA:n kuntoennustelaskentaan. Mahdollisuus korvata IRI RMS_yhd –parametrillä kuntoluokan laskennassa. Kuntolk = min(ura_lk, vaur_lk, RIDE_lk)
  Testattu kuinka IRI:n (Tas_lk) korvaaminen RMS_yhd:llä (RIDE_lk) vaikuttaa tasaisuuden vuoksi huonokuntoisten määrään. Tulokset varsin loogisia

## Slide 7: Viimeisin kehitystyö 2022: Kuntoluokitus
Luokitus perustuu jakaumatarkasteluihin sekä empiirisiin, maastokäyntien kautta saatuihin kokemuksiin.
Keskiarvoluokittelun lisäksi kuntoluokka voi määräytyä100m sisällä esiintyvien 10m maksimiarvojen tai tietyn raja-arvon ylittävien 10m jaksojen peräkkäisyyden perusteella ( peräkkäisten epätasaisuuksien toisiaan voimistava dynaaminen vaikutus).

## Slide 8: Viimeisin kehitystyö 2022: Kuntoluokituksen muutoksen vaikutus

## Slide 9: Viimeisin kehitystyö 2022: Kuntoluokituksen muutoksen vaikutus
Chart: Tasaisuuden vuoksi huonot toiminnallisen luokan mukaan
| Valta | Kanta | Seutu | Yhdys
Referenssi ennuste ilman tp | 203.738 | 97.974 | 438.68 | 2555.179
RIDE korvaa IRI:n | 46.871 | 44.016 | 544.087 | 2990.688

## Slide 10: Viimeisin kehitystyö 2022: Kuntoluokituksen muutoksen vaikutus

## Slide 11: RIDE-mallin tuottaman datan hyödyntämismahdollisuudet:
Yksittäisen tien paikallisten ”heittojen” ja niiden syiden nykyistä tarkempi tunnistaminen hyödyntämällä RMS_yhd-muuttujaa sekä pysty-, nyökkimis- tai sivuheilahduskiihtyvyyksien 10m arvoja.
  Ei päde pelkästään painumien tai tien vaurioitumisen aiheuttamiin heittoihin. RMS_yhd-arvot ovat yleensä koholla jos tiellä on epätasaisia paikkauksia tai jopa esim. siltojen liikuntasaumoja.
Tieverkkotason tarkastelut epätasaisista teistä päällystysohjelmoinnin näkökulmasta.
  Kohdistetut maastokäynnit hyödyntäen100m kuntoluokitusta.
Liikenneturvallisuusnäkökohdat
  RIDE-mallin tuottamien ”perus”-muuttujien yhdistäminen tien geometriatietoihin voisi antaa indikaatiota kaarteista, joissa heitot voivat huonoissa olosuhteissa aiheuttaa tieltä suistumisia.
  Potentiaalisesti vaarallista kohdista voidaan tehdä tarkemmat analyysit TruckSim-ohjelmistolla.
RIDE-mallin tuottamien lukuisten muiden muuttujien avulla voidaan arvioida:
  Tiehen kohdistuvaa rasitusta = rakenteen kestoikää
  Polttoaineen kulutusta

## Slide 12
Kehitys kehittyy
Eilen: IRI
Nyt: RIDE
Huomenna: TruckSim

## Slide 13: Kiitos huomiostanne!